REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 325-01714-01/26

UrBroj: 2214/01-02-14-1

U Pregradi, 11.12.2014.

Na temelju članka 91. Zakona o vodama  ("Narodne novine"  broj 153/09, 63/11, 130/11,  56/13. i 14/14.), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite  izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11, 47/13.),  prethodne suglasnosti Hrvatskih voda ( Klasa:325-03/14-04/133; Urbroj: 374-1-6-14-2 od 11.12.2014.g.) te  članka  32. Statuta Grada Pregrade  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ 06/13 i 17/13 ), Gradsko vijeće Grada Pregrade  na sjednici održanoj dana 11.12.2014.g.donijelo je

ODLUKU

O ZAŠTITI IZVORIŠTA PREGRADA

(BUNARI B-1 i B-2)

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, u cilju osiguranja zaštite Izvorišta vode za piće Pregrada, (Bunari B-1i B-2), (u daljnjem tekstu: Izvorište vode Pregrada) od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost, utvrđuju zone sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: zone) i propisuju mjere zaštite i sanacije izvorišta, sanitarni i drugi uvjeti održavanja te druge zaštitne mjere.

Mjere zaštite i sanacije izvorišta propisuju se radi zaštite podzemne vode od zagađenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na izdašnost izvorišta, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

Provođenje mjera zaštite od zagađivanja vode za ljudsku potrošnju u zonama zaštite Izvorišta vode Pregrada od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite.

Članak 2.

Postojeće te planirane građevine, uređaji i zemljišta na području zona, mogu se koristiti samo u skladu s ovom Odlukom, na način kojim se ne ugrožava kakvoća podzemne vode, ne zagađuje vodonosnik, ne pogoršava kakvoća pokrovnog sloja zemljišta iznad vodonosnika i ne smanjuje njegova debljina.

Svi postupci u slučaju izvanrednoga zagađenja podzemnih voda, okoliša ili dugih negativnih utjecaja na prostoru zona zaštite moraju biti definirani Operativnim planom mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja na Izvorištu vode Pregrada, koji je obvezan donijeti pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Članak 3.

Gradsko vijeće Grada Pregrade dužno je u roku od 12 mjeseci od dana donošenja odluke o zaštiti izvorišta donijeti Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, koji će postati sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Zone sanitarne zaštite  (broj, veličina i granice), sanitarni i drugi uvjeti održavanja i zaštitne mjere određuju se na temelju prijedloga sadržanih u Elaboratu o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Pregradi“, Zagreb, travanj 2008.kojeg je izradio IGH Zagreb, ( u daljnjem tekstu : Elaborat), a koji su sastavni dio ove Odluke.

Ovim vodoistražnim radovima, utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina i kakvoća podzemnih voda na prostoru izvorišta Pregrada te hidrogeološke i hidrološke značajke zahvaćenog vodonosnika.

Na osnovu navedenih vodoistražnih radova utvrđen je vodonosnik u trijaskim dolomitima u kojima su izvedena dva vodozahvatna objekta, zdenac B-1 koji sudjeluje u eksploataciji podzemne vode od 1978. g. i zdenac B-2, izveden tijekom 1996. g. koji se  koristi od 2013.g.

Članak 5.

Izvorište vode Pregrada, koja preko vodozahvatnih objekta, zdenaca B-1 (20 l/s) i B-2 (17,5 l/s),  u smislu dinamike crpljenja spada u izvorišta maksimalnog kapaciteta od 20   l/s do 100 l/s.

II.       ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA I MJERE ZAŠTITE

Članak 6.

Izvorište vode  Pregrada spada u izvorišta sa zahvaćanjem podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko – kavernoznom poroznosti te su zone sanitarne zaštite Izvorišta utvrđene prema navedenom tipu vodonosnika.

Članak 7.

Na području Izvorišta vode Pregrada određene su slijedeće zone:

IV zona –zona ograničenja ( ne određuje se)

III zona – zona ograničenja i nadzora

II  zona – zona strogog ograničenja  i nadzora

I   zona – zona strogog režima zaštite  i nadzora

Zone su omeđene graničnim linijama prikazanim na:

- katastarskoj i topografskoj podlozi u mjerilu 1:25000 za III zonu

- katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000 za II i III zonu

- katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000 za I zonu

koje su sastavni dio Elaborata.

Zona ograničenja i nadzora – III. zona

VELIČINA I GRANICE

Članak 8.

III zona sanitarne zaštite Izvorišta vode Pregrada sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s   pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti obuhvaća dijelove sliva od vanjske granica II zone, do granice s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja ( klasični statističko-hidrogeološki sliv).

Članak 9.

III zona obuhvaća prostor određen katastarskim česticama navedenim u tabelarnom prikazu ispod. U svrhu jasnijeg pregleda razlikuju se područje A – na sjevernom dijelu, područje B – na jugoistočnom dijelu i područje C – na južnom dijelu. U tabelarnom prikazu naveden je slijed katastarskih čestica zasebno za svako područje u smjeru kazaljke na satu, počevši od katastarskih čestica na krajnjem jugoistočnom dijelu svakog područja.

| Položaj okvirnih linija katastarskih čestica u odnosu na pravac sjevera | Broj katastarskih čestica |
| --- | --- |
| PODRUČJE A |  |
| Južni dio područja A |  |
| Južna granica | 3315; 24; 32/2; 74; 75; 76; 80; 79; 100/5; 97/1; 99/2; 98/2; 104/3; 104/2; 3333; 113/5; 3332; sve k.o.Kostel |
| Zapadni dio područja A |  |
| Zapadna granica | 120; 119; sve k.o. Druškovec 190/4; 185; 3323 sve k.o.Kostel |
| Sjeverni dio područja A |  |
| Sjeverna granica | 3321; 35/2; 36; 3320; 16; 17; potok Kostelina; 2470/3; potok Kostelina; 2468/2; 2452/1, 2452/2; 2453/1 sve k.o.Kostel |
| Istočni dio područja A |  |
| Istočna granica | 2453/1; 2463/2; 2463/3; 2464/2; 2487/8; 2682; 2683; 2695/3; 3315 sve k.o.Kostel |
| PODRUČJE B |  |
| Južni dio područja B |  |
| Južna granica | 180/3; 1842 k.o. sve Pregrada |
| Zapadni dio područja B |  |
| Zapadna granica | 1842; 21/3; 21/2/2; 21/2/1; 26/2/a; 26/1/b; 26/1/c; 26/1/a; 27; 29; 1841; 32; 34/3; 35; 36; 38/1; 38/4; 38/1; 40; 41, 48; 49; 50/2; 50/1; 51; 52; 1934; 369; 388/1; 1853; 389/2; 390/8; 389/1; 390/6; 393/5; 390/5; 390/1; 1854; 398; 397; 613/2; 613/1; potok Kostelina; 610/2; sve k.o.Pregrada |
| Sjeverni dio područja B |  |
| Sjeverna granica | 610/2 k.o.Pregrada |
| Istočni dio područja B |  |
| Istočna granica | 610/2; 609; 406/1; 406/2; 405/1; 405/2; 1931/5 sve k.o.Pregrada |
| Sjeverna granica | 379; 378/2 sve k.o.Pregrada |
| Istočna granica | 378/28; 384/1; 384/2; 384/3; 384/4; 384/8; 1852; 362/1/2; 363/1/1; 350/1; 345/3; 345/2; 347; 349/2; 348; 208; 67; 68 sve k.o.Pregrada |
| Sjeverna granica | 71/1/a; 80 sve k.o.Pregrada |
| Istočna granica | 80 k.o.Pregrada |
| Južna granica | 80; 79 sve k.o.Pregrada |
| Istočna granica | 81/1; 81/10; 81/5; sve k.o.Pregrada |
| Južna granica | 81/5; 85; 86; 181; 89/2 sve k.o.Pregrada |
| Istočna granica | 180/3 k.o.Pregrada |

| PODRUČJE C |  |
| --- | --- |
| Južni dio područja C |  |
| Južna granica | 622; 626/2 sve k.o.Pregrada |
| Zapadna granica | 626/2; 626/1 k.o. sve Pregrada |
| Južna granica | 636; 638; 641; 644; 1871; 653/2/b; sve k.o. Pregrada 2780/34; 2780/43; 2780/44; 706/1; 2780/47; sve k.o. Kostel 721; 731 sve k.o.Pregrada |
| Istočna granica | 724; 722 k.o.Pregrada |
| Južna granica | 723; k.o.Pregrada 2784/51; 2784/50; 2784/49; 2786; 2784/52; 2785; 2794 sve k.o.Kostel |
| Zapadna granica | 2795/3; 2795/1; 2803/2; 2803/1 sve k.o.Kostel |
| Južna granica | 2799/1B; 2800/2; 2799/1; 2801/1; 574/1; 584; 576 sve k.o. Sopot |
| Istočna granica | 578; 579; 580; 574/1 sve k.o. Sopot |
| Južna granica | 574/1; 572/2 sve k.o. Sopot |
| Zapadni dio područja C |  |
| Zapadna granica | 572/2; 572/1; sve k.o. Sopot 2830 k.o. Kostel |
| Sjeverna granica | 574/1; 574/3; 574/4; 573; sve k.o. Sopot 2857; k.o. Kostel 573 k.o. Sopot |
| Zapadna granica | 2856/1 k.o. Kostel |
| Sjeverni dio područja C |  |
| Sjeverna granica | 3339; 2855/3 sve k.o. Kostel |
| Istočna granica | 2855/3; 2855/2; 2856/3 sve k.o. Kostel |
| Sjeverna granica | 2856/4; 2817/6; 2817/7 sve k.o. Kostel |
| Zapadna granica | 2813; 2784/33; 2784/32 sve k.o. Kostel |
| Sjeverna granica | 2784/32 k.o. Kostel |
| Istočna granica | 2784/32; 2784/33; 2784/34; 2784/35; 2784/36; 2784/37; 2784/38; 2784/39 sve k.o. Kostel |
| Sjeverna granica | 2780/57 k.o. Kostel |
| Istočna granica | 2780/57; 2780/56; 2780/55; 2780/54; 2780/48 sve k.o. Kostel |
| Sjeverna granica | 2780/47; 2780/46; 2780/45; 2780/44; 2780/43; 2780/42; 2780/41; 2780/40; 2780/39; 2780/38; 2780/33; 2780/32; sve k.o. Kostel 653/2/b; 653/2/a; 619 sve k.o. Pregrada |
| Istočni dio područja C |  |
| Istočna granica | 619; 620; 622 sve k.o. Pregrada |

ZABRANE

Članak 10.

U zoni ograničenja i nadzora -  III. zoni  zabranjuje se:

-   ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda

-   građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš

-   građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada

-   uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu

- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana)

-   izvođenje istražnih i  eksploatacijskih bušotina na naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta

-   skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi

- građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda

- uporaba prašastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,

- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom)

- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda

Iznimno od stavka 1. točke 10. ovoga članka, u III. zoni dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:

a.da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,

b.da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,

c. da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,

d.da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra, te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,

e.da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,

f.da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.

- Zona strogog ograničenja  i nadzora   – II. zona

VELIČINA I GRANICE

Članak 11.

II zona sanitarne zaštite Izvorišta vode Pregrada sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s  pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog  područja.

Članak 12.

Druga zona sanitarne zaštite Izvorišta vode Pregrada omeđena je linijom koja prolazi vanjskim rubom katastarskih čestica i približno se poklapa s granicom karakterističnih hidrogeoloških elemenata. Slijed čestica naveden je u tabelarnom prikazu u smjeru kazaljke na satu počevši od katastarske čestice na krajnjem jugoistočnom dijelu.

| Položaj okvirnih linija katastarskih čestica u odnosu na pravac sjevera | Broj katastarskih čestica |
| --- | --- |
| Južni dio područja II zone |  |
| Južna granica | 20/2; 1/a; 2; 3; 4/2; 4/3; 5; 618/7; 618/19 sve k.o.Pregrada |
| Zapadna granica | 618/2; 626/3 k.o.Pregrada |
| Sjeverna granica | 626/3; 623/1 k.o.Pregrada |
| Južna granica | 1869; 617; sve k.o.Pregrada 2780/8; 2780/19; 2780/20; 2780/30; 2780/31; 2780/36; 2780/37; 2780/2; 2780/58 sve k.o. Kostel |
| Zapadna granica | 2780/58; 2780/59; 2780/60; 2780/61 sve k.o. Kostel |
| Južna granica | 2784/31; 2815; 2817/2; 2856/2, 2855/1 sve k.o. Kostel |
| Zapadni dio područja II zone |  |
| Zapadna granica | 3339; 2916; 2918; 2919; 2929; 2761/2; 2941; 2756; 2755; 2758; 2753; 2752/1 sve k.o. Kostel |
| Sjeverna granica | 2752/1; 2751/2; 2746/1; 2746/2 sve k.o. Kostel |
| Zapadna granica | 149; 150; 123; 124 sve k.o. Kostel |
| Sjeverni dio područja II zone |  |
| Sjeverna granica | 124; 116; 115/1; 131/1; 132; 97/2; 78; 77; 2745/33; 2745/2; 3317; 25; 2701/2; 2728 sve k.o. Kostel |
| Istočni dio područja II zone |  |
| Istočna granica | 2728; 2729; 2730/2; 2732/2; 2733 sve k.o. Kostel |
| Sjeverna granica | 2736; 1867; 589 sve k.o. Kostel |
| Istočna granica | 591/1; 591/2; 595/1; 534; 532/1; 532/2; 596/1; 596/2; 601/1; 601/2; 601/3; 602; 605/1; 605/2; 605/3; 607/1; 504/1; 504/2; 607/2; 608 sve k.o.Pregrada |
| Južna granica | 608; 607/3; 610/1; 1936/1 sve k.o. Pregrada |
| Istočna granica | 611/3; 603/7; 1840; 353/1; 353/3; 353/2; 352; 1840 sve k.o. Pregrada |
| Južna granica | 1840 k.o Pregrada |

ZABRANE

Članak 13.

Unutar II. zone  uz zabrane za područje III. zone navedene u članku 10. ove Odluke, zabranjuje se:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,

- stočarska proizvodnja, osim za potrebe poljoprivrednog gospodarstva odnosno farmi do 20 uvjetnih grla uz  provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,

-   gradnja groblja i proširenje postojećih

-   ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica

-   građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš

-   građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode

-   sječa šuma osim sanitarne sječe,

-   skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

Članak 14.

Sukladno čl.36. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta  (NN 66/11, 47/13) izrađen je elaborat mikrozoniranja Vodoistraživački radovi mikrozoniranja na lokaciji kamenolom Pregrada II, Geo Aqua d.o.o ( Zagreb, travanj 2014.)  kojim je dokazano da kamenolom Pregrada II nema štetnog utjecaja na Izvorište vode Pregrada, čime nema prepreke za daljnje obavljanje djelatnosti kamenoloma Pregrada II.

- Zona strogog režima zaštite  i nadzora– I. zona

VELIČINA I GRANICE

Članak 15.

Zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona – utvrđuje se radi zaštite građevina i uređaja za zahvaćanje.

I zona obuhvaća područje katastarske čestice 258 k.o. Pregrada ( za zdenac B-1) i katastarske čestice 298 k.o. Pregrada ( za zdenac B-2).

I. zona obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor vodonosnika sa pukotinskom i pukotinsko- kavernoznom poroznosti, kaptažu, crpne stanice, uređaje za kondicioniranje vode, građevine za čuvanje mjesta umjetnog napajanja vodonosnika sa pukotinskom poroznosti, bez obzira na udaljenost od zahvata vode.

Članak 16.

Područje I. zone mora biti ograđeno.

Područje izvorišnog  postrojenja unutar I zone mora se ograditi ogradom visine 2 metra i urediti na sljedeći način:

- Prostor unutar ograde mora biti osvijetljen.

- Površina zemljišta mora biti uređena tako da na njoj nema udubina u kojima bi se zadržavale tekućine.

- Prometne površine predviđene za kretanje vozila moraju imati zatvoreni vodonepropusni sustav za prihvaćanje i odvodnju oborinskih voda.

- Oborinske, tehnološke i sanitarne otpadne vode moraju se odvoditi izvan I zone zaštite nepropusnom kanalizacijom u javni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode mogu se iznimno sakupljati u vodonepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa koja se mora redovito prazniti putem ovlaštenog poduzeća pod kontrolom nositelja pravnih ovlasti.

- Prostorije u kojima se nalaze električni uređaji ili drugi uređaji s uljnim sustavima moraju imati poseban ulaz s prometne površine i izgrađene vodonepropusne armirano- betonske spremnike odgovarajućeg volumena radi prihvata ulja u slučaju istjecanja.

- Hortikulturalno uređenje područja I zone (katastarske čestice 258 i 298) provodi se sijanjem trave na svim slobodnim površinama i sadnjom zelenila, ali na način da se omogući vizualni pregled prostora između građevina i ograde.

Pristup na područje I. zone dopušten je samo ovlaštenim zaposlenicima pravnih osoba koje upravljaju izvorištem, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje pravnih osoba koje upravljaju izvorištem.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vode pravne osobe koje upravljaju izvorištem.

Članak 17.

Za fizičko osiguranje građevina i uređaja u I. zoni pravne osobe koje upravljaju izvorištem, dužne su imenovati odgovorne osobe u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

Članak 18.

Pravne osobe koje upravljaju izvorištem moraju biti nositelji stvarnopravnih ovlasti ili vlasnici zemljišta unutar I. zone.

Pravna osoba iz stavka1. ovog članka dužna je prilikom obavljanja radova na području izvorišta u smislu vršenja vodoopskrbne djelatnosti, poduzeti odgovarajuće mjere zaštite podzemnih voda i terena od zagađivanja.

ZABRANE

Članak 19.

U  I. zoni – zoni strogog režima zaštite i nadzora - zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje se vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

III.   PROGRAM MJERA  ZAŠTITE U ZONAMA

Članak 20.

Unutar granica zona utvrđenih ovom Odlukom provodi se pasivna i aktivna zaštita izvorišta.

Pasivnu zaštitu izvorišta čine mjere zabrane građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanja određenih djelatnosti unutar utvrđenih zona, a provodi se neposredno na temelju odredi članka 10., 13. i 19. ove Odluke.

Članak 21.

Aktivnu zaštitu izvorišta čini redovito praćenje režima rada izvorišta te kakvoće vode na priljevnom području izvorišta, uz poduzimanje mjera za njeno poboljšanje, a osobito građenje, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje, predtretman otpadnih voda, uvođenje čistije proizvodnje, ugradnja spremnika s dodatnom zaštitom i sl.

Praćenje kakvoće sirove vode na izvorištima potrebno je provoditi četiri puta godišnje putem ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo.

U okviru praćenja režima rada crpilišta potrebno je dnevno bilježiti količine vode zahvaćene na izvorištu i razinu podzemne vode u vodozahvatu  zdenaca (B-1 i B-2).

Članak 22.

KATASTAR ONEČIŠĆIVAČA

Zone sanitarne zaštite Izvorišta vode Pregrada utvrđene su prema stupnju opasnosti od zagađivanja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na kakvoću vode i izdašnost izvorišta.

Potencijalni onečišćivaći i prijedlog mjera zaštite i sanacije sastavni su dio Elaborata:

-prometnica Pregrada- Hum na Sutli-Rogatec,

-vodotok Kostelina,

-kamenolom dolomitne drobine,

-separacija dolomitne drobine,

-onečišćivaći u slivu Kosteljine ( radionice, parkirališta, kanalizacija).

IV.  MJERE SANACIJE UNUTAR ZONA

Članak 23.

Na području III zone provode se sljedeće mjere  sanacije:

1.izgradnja sustava javne odvodnje uz obavezno priključenje svih građevina na taj sustav uz trajnu kontrolu njegove vodonepropusnosti u skladu s propisima,

2.izgradnja oborinske odvodnje s prometnica i priključenje na javni sustav odvodnje,

3.održavanje sabirnih kanala zbog sprečavanja zadržavanja vode i procjeđivanja u propusnije slojeve sa zabranom izvedbe novih sabirnih kanala koji nisu projektirani i odobreni od mjerodavnih općinskih i državnih organa,

4.uklanjanje divljih odlagališta,

Na području II zone provode se sljedeće mjere  sanacije:

1.lokalne prometnice i regulacije vodotoka Kosteljina moraju biti izvedene tako da se onemogući bilo kakav nepovoljni utjecaj na kakvoću vode, a u skladu s Idejnim rješenjem ("Zone sanitarne zaštite izvorišta pitke vode u Pregradi i Idejno rješenje zaštite postojećih zdenaca", Zagreb, lipanj 2004., knjiga 2 – IGH),

2.uklanjanje objekata individualne odvodnje, te izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda izvan zone putem nepropusne kanalizacije, te se sve građevine moraju priključiti na taj sustav, a ako za pojedinu građevinu to nije moguće, ista se mora priključiti na tipski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili nepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa koja se mora redovito prazniti putem ovlaštenog poduzeća,

3.održavanje sabirnih kanala zbog sprečavanja zadržavanja vode i procjeđivanja u propusnije slojeve

4.prilikom obrade zemljišta za potrebe poljoprivredne proizvodnje te zaštite raslinja smiju se koristiti samo sredstva dopuštena važećim Pravilnikom.

OGRANIČENJA

Članak 24.

U cilju očuvanja postojećeg stanja slivnog područja Izvorišta u III. i II. zoni potrebno je:

-   spriječiti nekontroliranu sječu drvne mase i devastaciju šume

-   spriječiti nekontrolirano odlaganje otpada

-   spriječiti upotrebu umjetnih gnojiva i pesticida.

V.  POSTAVLJANJE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Zona ograničenja i nadzora – III. zona

Članak 25.

Hrvatske vode dužne su uz granicu III zone postaviti odgovarajuće oznake u obliku natpisnih ploča, odnosno znakova, na mjestima gdje granica III zone presijeca državne, županijske i lokalne ceste a što je vidljivo iz odgovarajuće karte priložene u Elaboratu na kojoj su prikazane granice III zone.

Na natpisnim pločama iz prethodnog stavka mora pisati:

Crpilište Pregrada

III zona zaštite

Zona ograničenja i nadzora

Zona strogog ograničenja i nadzora  – II. zona

Članak 26.

Ovlaštena pravna osoba koja upravlja izvorištem dužna je uz granicu II. Zone postaviti odgovarajuće natpisne ploče koje označavaju II. zonu.  Na natpisnim pločama mora pisati:

Crpilište Pregrada

II zona zaštite

Zona strogog ograničenja i nadzora

Zona strogog režima zaštite i nadzora  – I. zona

Članak 27.

Ovlaštena pravna osoba koja upravlja izvorištem dužna je ograditi područje I. zone te uz granicu I zone postaviti natpisne ploče koje označavaju I. zonu. Natpisne ploče postavljaju se na ogradu ili uz ogradu koja omeđuje I.zonu, a na njima mora pisati:

Crpilište Pregrada

I zona zaštite

Zona strogog režima zaštite i nadzora

Zabranjen pristup neovlaštenim osobama

VI. MIKROZONIRANJE

Članak   28.

Iznimno od odredbi članka  10.,13. i 19. ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:

-ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,

-ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz ovog članka (U daljnjem tekstu: elaborat mikrozoniranja)

-ako se elaboratom mikrozoniranja  predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite  izvorišta sa zahvaćanjem podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti mora dokazati značajke u mikrozoni bitno drugačije od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi.

VII.   IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 29.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u II. i III. zoni osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno Programom.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II i III. zone osiguravaju Hrvatske vode te Grad Pregrada kao i  pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode.

Kada su radi zaštite Izvorišta u zonama sanitarne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se u proračunu Grada Pregrade.

VIII.   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 30.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke  primijenit će se prekršajne odredbe važeće zakonske regulative.

Pravne i fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti i radnje u prostoru zona zaštite izvorišta, koje su suprotne odredbama važeće zakonske regulative i ove Odluke, dužne su u roku i na način kako to odrede nadležne inspekcijske službe, otkloniti posljedice te djelatnosti o vlastitom trošku.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaštiti crpilišta Pregrada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 26a/08).

Članak 32.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

ZLATKO ŠORŠA